1 слайд: Доброго дня. Представляю до Вашої уваги свою наукову роботу на тему СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТІОЦІОНАТІВ N,N,N',N'-ТЕТРАЕТИЛБЕНЗИДИНОМ

2 слайд: Сучасна екологічна обстановка навколишнього середовища вимагає від аналітичної хімії аналізу різноманітних об’єктів, а отже, розробки нових методів та методик, які характеризуються високою чутливістю, точністю і швидкістю.

Одними із отруйних речовин є тіоцінати. Їх поділяють на органічні та неорганічні. Це солі та ефіри тіоціаністої кислоти.

3 слайд: Їх використовують  у  виробництві тіосечовини, пластмас, гербіцидів, в процесах фарбування і набивання тканин, виділення і розділення рідких металів, як розчинник для целюлози, як антисептик, як отрутохімікати (інсектициди і фунгіциди), в аналітичній хімії для визначення галогенів, ціанідів, іонів феруму, кобальту, молібдену, у гумовій промисловості, фотографії, органічному синтезі,  як компонент охолоджуючих розчинів, як каталізатор.

Таке широке застосування тіоціанатів можливе через наявність дешевих і доступних солей тіоціаністої кислоти, які утворюються в якості побічних продуктів при очищенні коксових газів.

4 слайд: Забруднення навколишнього середовища тіоціанатами впливає на здоров’я людини. Їх токсичність полягає в подразненні шкіри, враженні щитовидної залози, нирок і виникненні ксантопсії (це бачення в жовтому кольорі).

5 слайд: Через токсичність тіоціанатів аналіз природних і промислових об’єктів, медичних препаратів і харчових продуктів на вміст тіоціанат-іонів є досить актуальним.

6 слайд: Тому метою даної роботи було: з'ясувати особливості аналізу тіоціанатів та розробити індикаторну систему на основі реакції окиснення хлоратом ТЕБ для їх спектрофотометричного визначення.

7 слайд: Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Опрацювати наукову літературу про методи визначення тіоціанатів.

2. З'ясувати оптимальні умови реакції взаємодії хлоратів з тіоціанатами.

3. Запропонувати методику визначення тіоціанатів на основі ТЕБ.

8 слайд: Науковою новизною є створення нової методики визначення тіоціанатів, яка базується на їх окисненні надлишком хлоратів з наступним фотометруванням продукту окиснення ТЕБ при 475 нм. Межа  виявлення  0,12 мкг/см3.

Практичне значення одержаних результатів: полягає в тому, що створену методику завдяки високій чутливості і прості у виконанні можна використовувати для визначення тіоціонатів.

9 слайд: В кислому середовищі ДЕА окислюється хлоратом спочатку з утворенням ТЕБ, подальше окиснення якого приводить до утворення катіону N,N-діетиламінодихінону. Причиною виникнення забарвлення розчину є присутня в його молекулі спряжена система подвійних зв’язків

10 слайд: Для  визначення тіоціанат-іонів даним методом потрібно було з'ясувати оптимальні умови процесу окиснення тіоціанат-іонів хлоратами, а саме: тривалість витримування реакційної суміші, молярне співвідношення реагуючих речовин та кислотність середовища.

Результати дослідження впливу тривалості витримування реакційної суміші на перебіг індикаторної реакції наведено на графіку. З цього графіку видно, що стабільні значення оптичної густини спостерігаються при витримуванні реакційної суміші на протязі від 1 до 2 хв. Тому подальші вимірювання оптичної густини проводили саме в цей період часу.

11 слайд: Результати дослідження молярного співвідношення реагуючих речовин  наведено на графіку ми бачимо, що точка перегину відповідає молярному співвідношенню реагуючих речовин рівному 1:4, тому можна стверджувати, що реакція проходить наступним чином:

NaNСS + 4NaClO + H2O = NaNCO + 4NaCl + H2SО4

12 слайд:. Результати дослідження оптимального середовища наведено на графіку ми спостерігаємо, що найкраще реакція проходить без додавання кислоти або лугу. Таким чином, було встановлено, що при рН = 9,6 тіоціанат окиснюється до оксоціанату на протязі 1−2 хв.

13 слайд: За оптимальних умов реакції світлопоглинання розчину ТЕБ при 475 нм зменшується пропорційно збільшенню концентрації тіоціанату в розчині, що було покладено в основу його визначення. Кількісне визначення тіоціанатів проводили методом ГГ. Рівняння ГГ  має вигляд:

ΔА475 = (0,0154 ± 0,0075) + (0,1938 ± 0,0034) ∙ С(NСS−), мкг/см3,

Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,9983 (n = 7, Р = 0,95). Межа  виявлення (МВ) тіоціанату, розрахована за 3s-критерієм, становить 0,12 мкг/см3. Лінійність ГГ зберігається в інтервалі 0,4−4,0 мкг/см3.

14 слайд: Отже підведемо підсумки:

- За даними літератури для визначення тіоціанатів використовують фотометричні методи, які прості в обладнанні та доступні для серійних визначень.

- Встановлено, що при рН = 9,6 тіоціанат окиснюється до оксоціанату на протязі 1−2 хв.

- Межа виявлення  тіоціанату за допомогою  непрямого спектрофотометричного визначення становить 0,12 мкг/см3. Лінійність градуювального графіка зберігається в інтервалі 0,4–4,0 мг/см3.