# Конспект урок 86

# Тема: Обчислення швидкості хімічних реакцій в залежності від температури.

Мета: закріпити знання учнів про швидкість хімічної реакції та чинники, що впливають на швидкість

хімічної реакції; розвивати вміння обчислювати швидкость хімічної реакції в залежності від

температури.

# Обладнання: підручник,  роздатковий матеріал

Тип уроку: засвоєння нових знань

Форми роботи: бесіда, робота біля дошки, робота в парах

# Хід уроку:

# І.  Організація класу

# ІІ. Оголошення теми і мети уроку

# ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Дати визначення швидкості хімічної реакції?

2.  Перерахувати чинники, що впливають на швидкість хімічної реакції?

3.  Перевірка д/з

# IV. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми поглибимо ваші знання про швидкість хімічної реакції, навчимось обчислювати швидкість хімічних реакцій в залежності від температури.

# V. Вивчення нового матеріалу

Швидкість хімічної реакції при збільшенні температури зростає.

Згідно з правилом Вант-Гоффа, підвищення температури на кожні 10*С призводить до зростання швидкості реакції у 2-4 рази.

Математично ця залежність описується формулою.

t2  -  t1

10

Vt2  =  Vt1* Y

Y – температурний коефіцієнт реакції, який показує, у скільки разів збільшується швидкість даної реакції з підвищенням температури на 10*С.

Vt1, Vt2 – швидкість реакції при значеннях температури t1 i  t2.

Наприклад:

1.  Швидкість реакції при температурі 180*С дорівнює 1,2моль/л . с.  Чому дорівнює швидкість цієї реакції при 210*С, якщо температурний коефіцієнт реакції 2,7?

2.  У скільки разів збільшиться швидкість реакції при підвищенні температури від 120*С до 140*С?  Температурний коефіцієнт дорівнює 3.

3.  При 30*С швидкість реакції 0,15 моль/л . хв., а при 50*С – 2,4 моль/л . хв.. Розрахувати температурний коефіцієнт реакції.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

Задачі:

1.  Визначити швидкість реакції при 170*С, якщо при 140*С її швидкість дорівнює 1,2 моль/л . с, а температурний коефіцієнт дорівнює 3.

2.  У  скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакції при підвищенні температури з 10*С до 40*С якщо температурний коефіцієнт дорівнює 3.

VІ. Підведення підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання