| Міністерство освіти і науки України Черкаська спеціалізована школа І-Ш ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ №15 від 21 січня 2013 р. Директор школи ____________Ткаченко Т.Є. |
| --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №69

при роботі зі скляним лабораторним посудом та іншими виробами зі скла

1. Загальні положення

1.	Під час роботи зі скляним хімічним посудом, приладами, скляними трубками та іншими виробами зі скла внаслідок неправильного поводження з ними трапляються нещасні випадки:

а)	опіки рук у разі необережного поводження зі скляним посудом, нагрітим до високої температури;

б)	поранення рук і обличчя внаслідок розривання посудин або приладів у разі порушення правил використання виробів зі скла, що не відповідають за своєю якістю умовам проведення реакції.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

- Під час роботи на установці, виготовленій зі скла або з елементами скла, в умовах, коли є хоч невелика ймовірність аварії, необхідно обгородити всю установку захисним екраном з оргскла, а найнебезпечніші ділянки установки - металевою сіткою або металевим кожухом.

- Під час складання скляних приладів застосовувати підвищені зусилля не дозволяється. При з’єднанні окремих частин зі скла необхідно захищати руки тканиною. Щоб полегшити складання приладів, кінці скляних трубочок змочують водою, змащують вазеліном або гліцерином.

- Усі види механічної і термічної обробки скла слід виконувати, використовуючи захисні окуляри.

- Щоб обрізати шматок скляної трубки або палички, необхідно зробити на ній надріз напилком або іншим інструментом, який ріже скло, після чого взяти трубку обома руками і легким натиском у напрямі, протилежному надрізу, зламати її. Після розлому гострі кінці слід оплавити або обробити наждачним папером.

- Якщо хімічні реактиви надійшли до кабінету хімії в ампулах, необхідно обережно зробити надріз, як у випадку зі скляною паличкою, відламати шийку ампули, тримаючи ампулу над лотком або іншою посудиною. Потім обережно пересипати або перелити вміст ампули в заздалегідь заготовлену склянку (наприклад, бром чи йод необхідно тримати в склянці з темного скла).

- Кінці скляних трубок і паличок, що застосовують для перемішування розчинів та з іншою метою, повинні бути оплавлені.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

- Усі види механічної і термічної обробки скла слід виконувати, використовуючи захисні окуляри.

- Для змішування або розбавлення речовин, що супроводжуються виділенням тепла, а також для нагрівання хімічних речовин слід використовувати фарфоровий або термостійкий скляний посуд.

- Користуватися скляним посудом або приладами, які мають хоча б невеликі тріщини, пошкодження, забороняється.

- Пробірки, круглодонні колби, фарфорові чашки можна нагрівати на відкритому вогні, плоскодонні колби і склянки слід нагрівати лише на металевому розсікачі полум’я.

- Посудину з гарячою рідиною не можна закривати притертою пробкою доти, доки вона не охолоне.

- Щоб відкрити пробку в посудині, яку заїло, необхідно спочатку обережно постукати по периметру пробки знизу догори дерев’яним молоточком або брусочком. Якщо це не допомагає, потрібно обережно підігріти шийку посудини так, щоб не нагрілася вся пробірка. Нагрівати можна рушником, змоченим гарячою водою, обгорнувши ним шийку посудини, або над полум’ям спиртового пальника, обертаючи посудину навколо осі, не доторкуючись до полум’я. Не можна нагрівати посудину над відкритим полум’ям, якщо в посудині містяться легкозаймисті, вибухонебезпечні або отруйні речовини.

- Великі хімічні стакани слід піднімати двома руками так, щоб відігнуті краї (бортики) спиралися на вказівний та великий пальці.

- Переносячи посудини з гарячою рідиною, треба брати їх руками, захищеними рушником: велику посудину при цьому тримають однією рукою за дно, другою — за шийку.

- Установку або окремі її частини, що перебувають під вакуумом, слід захищати дротяним екраном (сіткою); під час роботи користуватися захисними окулярами.

- У вакуумних установках і приладах застосовувати плоскодонний посуд не дозволяється.

- Скляні посудини, призначені для роботи під вакуумом, заздалегідь випробують на максимальне розрідження. Перед випробуванням посудину потрібно обгорнути рушником або натягнути на неї металеву сітку. Такі самі заходи безпеки застосовують під час проведення фільтрування під розрідженням. Застосовувати плоскодонний посуд (перегінну колбу, приймач) у вакуумних установках і приладах не дозволяється.

- Тонкостінну посудину під час закривання гумовою пробкою (наприклад, при влаштуванні промивання) тримають за верхню частину шийки, пробку злегка повертають, руки при цьому захищають рушником..

- Роботу з отруйними, вогне- і вибухонебезпечними речовинами, а також роботи, що проводяться під тиском або вакуумом, слід виконувати в приладах і посуді з високоякісного термостійкого скла.

- Нагріваючи рідину в пробірці або колбі, необхідно закріплювати їх так, щоб отвір пробірки або шийка колби були спрямовані в напрямі від себе і сусідів по роботі; при цьому посуд наповнюють рідиною, не більше ніж на третю частину об’єму. Протягом усього процесу нагрівання не дозволяється нахилятися над посудиною і заглядати в неї.

- При нагріванні хімічних речовин в пробірці або колбі не дозволяється тримати їх руками, треба закріплювати в тримачі для пробірок або в лапці штатива (затискач повинен бути біля отвору пробірки).

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Учні повинні прибрати своє робоче місце та ретельно вимити руки з милом.

- Для миття посуду щітками («йоржами») дозволяється спрямовувати дно посудини тільки від себе або вниз. Під час миття скляного посуду треба пам’ятати, що скло крихке, легко ламається і тріскається від ударів, різкої зміни температури.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У випадку виявлення тріщин та пошкоджень скляного посуду чи приладів учень негайно повинен повідомити про це вчителя.

- У разі травмування учень повинен повідомити вчителя, який повинен надати першу долікарську допомогу потерпілому та при потребі викликати швидку медичну допомогу (тел. 103).

Погоджено із заступником директора
з навчально-виховної роботи	                        Білоус О.О.

Склав завідуючий кабінетом        	Будавіцька С.В.